Mask production machine 3PLY from Steril Germany / Tronical Solutions from 2020 with the purpose of the production of medical face masks (DIN EN 14683:2019-10) with type FFP 1, 2 and 2R

made of the following materials

Nonwoven material: Meltblown PP

Outer filter fleece: 200 ± 3 mm

Inner filter fleece: 175 ± 3 mm

Ear loop: Ø 2.5 - 3 mm

Nose wire 3 x 1 mm

Requirements:

Foundations: Floor capacity: 500 kg/m2

Environments: Ambient temperature 10-35 °C, Humidity 5-35%

Total pneumatic connections (3x)

Connection pressure 7 x 0,5 bar.

Minimum supply pressure 6 bar.

Oil content: clean and oil free

Usage flow: 400 l/min

Voltage 230 AC

Frequency 50Hz

Number of phases/protective conductors /zero conductors 3

Rated current consumption 10.5 kW

Control voltage 24 V

overall dimensions

L x W x H = 6900 mm x 3760 mm x 1985 mm

Macchina per la produzione di maschere 3PLY di Steril Germany / Tronical Solutions con lo scopo di produrre maschere facciali mediche (DIN EN 14683:2019-10) con tipo FFP 1, 2 e 2R

realizzate con i seguenti materiali

Materiale non tessuto: PP fuso

Vello filtrante esterno: 200 ± 3 mm

Vello filtrante interno: 175 ± 3 mm

Occhiello: Ø 2,5 - 3 mm

Filo nasale 3 x 1 mm

Requisiti:

Fondazioni: Capacità del pavimento: 500 kg/m2

Ambienti: Temperatura ambiente 10-35 °C, umidità 5-35%.

Totale connessioni pneumatiche (3x)

Pressione di connessione 7 x 0,5 bar.

Pressione minima di alimentazione 6 bar.

Contenuto di olio: pulito e privo di olio

Flusso di utilizzo: 400 l/min

Tensione 230 AC

Frequenza 50Hz

Numero di fasi/conduttori di protezione/conduttori zero 3

Corrente nominale assorbita 10,5 kW

Tensione di controllo 24 V

dimensioni d'ingombro

L x L x H = 6900 mm x 3760 mm x 1985 mm

Machine de production de masques 3PLY de Steril Germany / Tronical Solutions pour la production de masques médicaux (DIN EN 14683:2019-10) de type FFP 1, 2 et 2R

fabriqués à partir des matériaux suivants

Matériau non tissé : PP soufflé par fusion

Non-tissé filtrant extérieur : 200 ± 3 mm

Tissu filtrant intérieur : 175 ± 3 mm

Boucle d'oreille : Ø 2,5 - 3 mm

Barrette nasale 3 x 1 mm

Exigences :

Fondations : Capacité du sol : 500 kg/m2

Environnement : Température ambiante 10-35 °C, Humidité 5-35%.

Nombre total de connexions pneumatiques (3x)

Pression de raccordement 7 x 0,5 bar.

Pression d'alimentation minimale 6 bar.

Teneur en huile : propre et sans huile

Débit d'utilisation : 400 l/min

Tension 230 AC

Fréquence 50Hz

Nombre de phases/conducteurs de protection/conducteurs zéro 3

Consommation de courant nominale 10,5 kW

Tension de commande 24 V

Dimensions d'encombrement

L x L x H = 6900 mm x 3760 mm x 1985 mm

Maskenproduktionsmaschine 3PLY von Steril Germany / Tronical Solutions zur Herstellung von medizinischen Gesichtsmasken (DIN EN 14683:2019-10) mit Typ FFP 1, 2 und 2R

aus den folgenden Materialien

Vliesstoff: Schmelzgeblasenes PP

Äußeres Filtervlies: 200 ± 3 mm

Inneres Filtervlies: 175 ± 3 mm

Ohrschlaufe: Ø 2,5 - 3 mm

Nasendraht 3 x 1 mm

Anforderungen:

Fundamente: Bodenbelastbarkeit: 500 kg/m2

Umgebungsbedingungen: Umgebungstemperatur: 10-35 °C, Luftfeuchtigkeit: 5-35%.

Pneumatische Anschlüsse insgesamt (3x)

Anschlussdruck 7 x 0,5 bar.

Minimaler Versorgungsdruck 6 bar.

Ölgehalt: sauber und ölfrei

Verbrauchsmenge: 400 l/min

Spannung 230 AC

Frequenz 50Hz

Anzahl der Phasen/Schutzleiter/Nullleiter 3

Nennstromaufnahme 10,5 kW

Steuerspannung 24 V

Gesamtabmessungen

L x B x H = 6900 mm x 3760 mm x 1985 mm

Машина для производства масок 3PLY производства Steril Germany / Tronical Solutions с целью производства медицинских лицевых масок (DIN EN 14683:2019-10) с типом FFP 1, 2 и 2R

из следующих материалов

Нетканый материал: расплавленный полипропилен

Внешний фильтрующий материал: 200 ± 3 мм

Внутренний фильтрующий материал: 175 ± 3 мм

Ушная петля: Ø 2,5 - 3 мм

Носовая проволока 3 x 1 мм

Требования:

Фундамент: Грузоподъемность пола: 500 кг/м2

Окружающая среда: Температура окружающей среды 10-35 °C, Влажность 5-35%

Общее количество пневматических соединений (3x)

Давление подключения 7 x 0,5 бар.

Минимальное давление подачи 6 бар.

Содержание масла: чистое и без масла

Расход: 400 л/мин

Напряжение 230 AC

Частота 50 Гц

Количество фаз/защитных проводников/нулевых проводников 3

Номинальный потребляемый ток 10,5 кВт

Напряжение управления 24 В

габаритные размеры

Д х Ш х В = 6900 мм х 3760 мм х 1985 мм

Máquina de producción de mascarillas 3PLY de Steril Germany / Tronical Solutions con el propósito de la producción de mascarillas médicas (DIN EN 14683:2019-10) con tipo FFP 1, 2 y 2R

fabricadas con los siguientes materiales

Material no tejido: PP fundido

Vellón filtrante exterior: 200 ± 3 mm

Vellón filtrante interior: 175 ± 3 mm

Bucle para la oreja: Ø 2,5 - 3 mm

Alambre nasal 3 x 1 mm

Requisitos:

Cimientos: Capacidad del suelo: 500 kg/m2

Ambientes: Temperatura ambiente 10-35 °C, Humedad 5-35%.

Conexiones neumáticas totales (3x)

Presión de conexión 7 x 0,5 bar.

Presión mínima de alimentación 6 bar.

Contenido de aceite: limpio y sin aceite

Caudal de utilización: 400 l/min

Tensión 230 AC

Frecuencia 50Hz

Número de fases/conductores de protección/conductores cero 3

Consumo de corriente nominal 10,5 kW

Tensión de control 24 V

dimensiones totales

L x A x A = 6900 mm x 3760 mm x 1985 mm